## Slide 1: Projekt: Zamek cyfrowy
Autor: Jerzy Orzłowski

## Slide 2: Założenia projektu:
Podstawowe funkcje
Otwarcie z zastosowaniem klawiatury (touch screen)
Otwarcie zdalne ze strony WWW i aplikacji
Generowanie kodów jednorazowych ze strony WWW i aplikacji mobilnej
Baza danych MySQL z historią otwarć (dostępna przez www i aplikację)
Wysyłanie kodów jednorazowych SMSem
Strona WWW oraz historia otwarć nie zostały ostatecznie zrealizowane.

## Slide 3: Funkcje
Lokalnie:
otwarcie zamka z wykorzystaniem klawiatury numerycznej wyświetlanej na ekranie dotykowym
Aplikacja mobilna:
dodawanie i usuwanie nowych użytkowników i wysyłanie informacji do użytkownika za pomocą: SMS, mail itp.
prezentacja listy użytkowników wraz z hasłami
zdalne otwieranie zamka
monitoring stanu drzwi – zamknięte/otwarte
monitorowanie czy aplikacja Raspberry jest podłączona do bazy danych

## Slide 4: Ograniczenia
zaprojektowane dla jednego użytkownika aplikacji mobilnej, obsługującego jeden zamek
nie działa odświeżanie połączenia z bazą danych w aplikacji mobilnej
brak kontroli połączenia z Firebase w aplikacji działającej na Raspberry Pi

## Slide 5: Wykorzystane technologie
Aplikacja na Raspberry napisana w C++ z wykorzystaniem frameworka QT
Biblioteka WiringPi do obsługi GPIO
Aplikacja mobilna na Androida wykonana z pomocą narzędzia MIT APP INVENTOR
Baza danych Firebase Realtime Database
Komunikacja z bazą danych za pomocą protokołu REST API

## Slide 6: Metodologia testów
obsługa aplikacji z podglądem zawartości bazy danych
wielokrotne włączanie i wyłączanie aplikacji
dwudniowy test pracy Raspberry
testy na modelu
brak testów jednostkowych

## Slide 7: Możliwości rozbudowy
logowanie historii otwarć
strona www
kilka aplikacji do jednego zamka oraz wiele zamków z jednej aplikacji
hasła jednorazowe
otwarcie poleceniem głosowym
otwarcie sensorem RFID
otwarcie QR codem
otwarcie odciskiem palca

## Slide 8: Popełnione błędy oraz problemy
drzwi pierwotnie miały mieć sprężynę otwierającą, jednak zamontowana sprężyna blokowała elektromagnes
problemy z obsługą bazy danych
problemy z konfiguracją środowiska
ograniczenia MIT APP INVENTOR